## Slide 1
谢希仁 编著
计算机网络（第 8 版）
概 述
第 1 章

## Slide 2
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构

## Slide 3
1.1.1 计算机网络的定义1.1.2 计算机网络的特点
1.1
计算机网络在信息时代中的作用

## Slide 4
万物联网
人人用网
信息时代：以网络为核心
万物联网
人人用网

## Slide 5
万物联网
人人用网
“网络”是一个统称，泛指把人或物互连在一起而形成的系统。
网 络

## Slide 6
有线电视网络
电信网络
计算机网络
提供电话、电报及传真等服务。
向用户传送各种电视节目。
使用户能在计算机之间传送数据文件。
发展最快的并起到核心作用的是计算机网络。
万物联网
人人用网
大众熟悉的三大类网络

## Slide 7
万物联网
人人用网
“三网融合”：融入现代计算机网络技术
“三网融合”是当下科技和标准逐渐融合的一个典型表现形式，意指电信网络、有线电视网络和计算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络，其中互联网是其核心部分。

## Slide 8
万物联网
人人用网
三网融合优点
1．信息服务将由单一业务转向文字、话音、数据、图像、视频等多媒体综合业务。
2．有利于极大地减少基础建设投入，并简化网络管理，降低维护成本。
3． 将使网络从各自独立的专业网络向综合性网络转变，资源利用水平进一步提高。
4． 三网融合是业务的整合，它不仅继承了原有的话音、数据和视频业务，而且通过网络的整合，衍生出了更加丰富的增值业务类型，如图文电视、VOIP、视频邮件和网络游戏等，极大地拓展了业务提供的范围。
5 、三网融合打破了电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期
的恶性竞争状态，看电视、上网、打电话资费可能打包下调。

## Slide 9
万物联网
人人用网
Internet：全球最大、最重要的计算机网络
如何称呼 Internet？
因特网：推荐，但却长期未得到推广。
互联网：目前流行最广，事实上的标准译名。
互联网 ≠互连网。
  互连网：局部范围互连起来的计算机网络。
思考：它们说的是哪个网？
上网，联网，网民，网吧，网银，网购，网管，知网。

## Slide 10
互联网定义
互联网，特指 Internet，它起源于美国，是由数量极大的各种计算机网络互连起来而形成的一个互连网络。它采用 TCP/IP 协议族作为通信规则，是一个覆盖全球、实现全球范围内连通性和资源共享的计算机网络。

## Slide 11
互联网与互连网
相似之处 | 
网络的网络 | 网络的网络
不同之处 | 
特指遵循 TCP/IP 标准、利用路由器将各种计算机网络互连起来而形成的、一个覆盖全球的、特定的互连网 | 泛指由多个不同类型计算机网络互连而成的网络
使用 TCP/IP | 除 TCP/IP 外，还可以使用其他协议
是一个专用名词 | 是一个通用名词
互连网（internet）
互联网（Internet）
NULink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transpor...
IPX 和 SPX 协议的实现，将用于NetWare 网络.
NWlink NetBIOS
使用Novell NetBIOS 数据包在运行 Novell NetBIOS的NetWare 服务器和WINDOWS 计算机之间，或两个WINDOWS计算机之间得到传送。

## Slide 12
万物联网
人人用网
互联网是什么？
应用和服务
游戏，视频，社交，电子邮件，购物，网店，
工作原理
互连结构，交换技术，
TCP/IP 体系结构与协议，…
网银，无现金支付，数字钱包，数字货币，…

## Slide 13
万物联网
人人用网
互联网的 2 个重要基本特点
连通性 (connectivity)
使上网用户之间可以非常便捷、非常经济地交换各种信息。
资源共享 (Sharing)
实现信息共享、软件共享、硬件共享。
由于网络的存在，这些资源好像就在用户身边一样地方便使用。
好像这些用户终端都彼此直接连通一样。
是 Internet 提供许多服务的基础。

## Slide 14
万物联网
人人用网
互联网在生活中地位
已经融入人们的生活、工作、学习和交往。

已经成为社会最为重要的基础设施之一。


## Slide 15
万物联网
人人用网
互联网+：新的经济形态
指“互联网+各个传统行业”。
把互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域。
互联网
工业
农业
教育
医疗
政务
商业
交通
金融

## Slide 16
万物联网
人人用网
物联网
  将可感知设备、可独立寻址的物体进行互通互连的网络。和以前互联网一样，接入的设备必须是可以寻址的，才能具备唯一的身份，发起与其它设备的对话
  自动驾驶
  智能安防
  智能家居

## Slide 17
万物联网
人人用网
互联网的负面影响
传播病毒
窃取：数据，钱财等
欺诈
散布谣言
不良信息
网瘾
……
需要加强对互联网的管理。

## Slide 18
1.2.1 网络的网络1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1.2.3 互联网的标准化工作
1.2
互联网概述

## Slide 19
1.2.1 网络的网络
计算机网络：
  由若干节点(node)和连接这些节点的链路(link)组成。
  节点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。
图1-1 (a) 简单的网络
节点
链路
图例
计算机
集线器
网络

## Slide 20
1.2.1 网络的网络
互连网 (internetwork 或 internet)：
  多个网络通过一些路由器相互连接起来，构成了一个覆盖范围更大的计算机网络。
  “网络的网络”(network of networks)。
图1-1 (b) 由网络构成的互连网
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
图例
计算机
集线器
路由器
网络

## Slide 21
节点
链路
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
用“云”表示网络：主机在“云”里

## Slide 22
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络
主机
用“云”表示网络：主机在“云”外

## Slide 23
网络：把许多计算机连接在一起。
互连网：把许多网络通过一些路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。
互连网 (internet) ≠ 互联网 (Internet)
网络与互连网

## Slide 24
1.2.2 互联网基础结构发展的三个阶段
1969 – 1990
从单个网络 ARPANET 向互联网发展。
1985 – 1993
建成了三级结构的互联网 。
1993 – 现在
全球范围的多层次 ISP 结构的互联网。

## Slide 25
ARPANET（阿帕网）：1969年美国国防部高级研究计划局的前身ARPA建立的一个计算机网络，最初只是一个单个的分组交换网，不是一个互连网。
1983 年，TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议，使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
1990 年，ARPANET 正式宣布关闭。
第一阶段：1969 – 1990
SRI
UCSB
UCLA
UTAH
1969 年的 ARPANET

## Slide 26
从1985年起，美国国家科学基金会NSF围绕六个大型计算机中心建设计算机网络，即国家科学基金网NSFNET，它是一个三级计算机网络。三级结构如下：
第二阶段：1985 – 1993
主干网
地区网
地区网
地区网
校园网
校园网
校园网
校园网
校园网
主干网：由代表国家或者行业的有限个中心结点通过专线连接形成；覆盖到国家一级；连接各个国家的因特网互连中心
地区网：若干个作为中心结点的代理的次中心结点组成；如教育网各地区网络中心
校园网（或企业网）：直接面向用户的网络，覆盖了全美国主要的大学和研究所，并且成为互联网中的主要组成部分。

## Slide 27
出现了互联网服务提供者 ISP (Internet Service Provider)：
  提供接入到互联网的服务。
  需要收取一定的费用。
多层次 ISP 结构：
  主干 ISP、地区 ISP 和本地 ISP。
  覆盖面积大小和所拥有的 IP 地址数目的不同
第三阶段：1993 – 现在

## Slide 28
通信举例：主机A → 本地 ISP → 地区 ISP → 主干 ISP → 地区 ISP → 本地 ISP → 主机B

大公司
公司
本地 ISP
A
B
本地 ISP
主干 ISP
本地 ISP
本地 ISP
主干 ISP
主干 ISP

本地 ISP
本地 ISP

本地 ISP


内容提供者
IXP
校园网
校园网
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
地区 ISP
IXP
第三阶段：1993 – 现在
互联网交换点IXP：允许两个网络直接相连并交换分组，而不需要再通过第三个网络来转发分组。

## Slide 29
互联网交换点 IXP (Internet eXchange Point)：允许两个网络直接相连并快速交换分组。
第三阶段：1993 – 现在
  常采用工作在数据链路层的网络交换机。
  世界上较大的 IXP 的峰值吞吐量都在 Tbit/s 量级。
  截至2023年2月，全球IXP数量达到1100多个，分布在170多个国家和地区，连接了27000多个网络。

## Slide 30
内容提供者CP (Content Provider)：在互联网上向所有用户提供视频等内容的公司。不向用户提供互联网的转接服务。这些公司都有独立于互联网的专门网络，仅承载出入该公司的服务器的流量。
互联网内容提供商ICP（Internet Content Provider），向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。ICP是经国家主管部门批准的正式运营企业，享受国家法律保护。国内知名ICP有新浪、搜狐、163、21CN等。
第三阶段：1993 – 现在

## Slide 31
万维网 WWW (World Wide Web)：
20 世纪 90 年代：万维网 WWW 的问世
  由欧洲原子核研究组织 CERN 开发。
  成为互联网指数级增长的主要驱动力。
  2023年，全球活跃互联网用户超过53亿，占全球人口的65.4%。这一增长是由多种因素推动的，包括智能手机和移动数据的可承受性不断提高，以及电子商务、流媒体视频和社交媒体等在线服务的日益普及。

## Slide 32
中国互联网的发展情况概况
2023年8月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。
  数字基础设施建设进一步加快，资源应用不断丰富
  工业互联网基础设施持续完善，“5G+工业互联网”快速发展
  各类互联网应用持续发展，网约车、在线旅行预订、网络文学等实现较快增长
http://www.cnnic.net.cn/

## Slide 33
互联网研究部 IRTF
互联网工程部 IETF
…
RG
WG
…
…
RG
…
领域
领域
WG
WG
WG
互联网体系结构
委员会 IAB
互联网研究指导小组
IRSG
互联网工程指导小组
IESG
互联网协会 ISOC
1.2.3 互联网的标准化工作
互联网的标准化工作对互联网的发展起到了非常重要的作用。
组织架构
国际性组织，对互联网进行全面管理以及在世界范围内促进其发展和使用
技术组织，负责管理互联网有关协议的开发
研究一些需要长期考虑的问题，包括互联网的一些协议、应用、体系结构等
每个领域集中研究某一特定的短期和中期的工程问题，主要针对协议的开发和标准化

## Slide 34
RFC：Request For Comments （请求评论）。
所有的 RFC 文档都可从互联网上免费下载。
任何人都可以用电子邮件随时发表对某个文档的意见或建议。
但并非所有的 RFC 文档都是互联网标准。只有很少部分的 RFC 文档最后才能变成互联网标准。
RFC 文档按发表时间的先后编上序号（即 RFCxxxx，xxxx 是阿拉伯数字）。
标准发表：以 RFC 的形式

## Slide 35
RFCxxxx
互联网草案
(Internet Draft)
建议标准
(Proposed Standard)
互联网标准
(Internet Standard)
(记为 STDxx)
草案标准
(Draft Standard)
标准轨道
非标准轨道
历史
(Historic)
信息
(Informational)
实验
(Experimental)
标准化过程

## Slide 36
1.3
互联网的
组成
1.3.1 互联网的边缘部分
1.3.2 互联网的核心部分

## Slide 37
1.3 互联网的组成
从互联网的工作方式上看，可以划分为两大块：
边缘部分： 由所有连接在互联网上的主机组成，由用户直接使用，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
核心部分：由大量网络和连接这些网络的路由器组成，为边缘部分提供服务（提供连通性和交换）。

## Slide 38
1.3 互联网的组成
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
路由器
网络

## Slide 39
1.3.1 互联网的边缘部分
处在互联网边缘部分的就是连接在互联网上的所有的主机。这些主机又称为端系统 (end system)。
端系统在功能上可能有很大差别：
  小的端系统：普通个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
  大的端系统：非常昂贵的大型计算机或服务器。
端系统的拥有者：可以是个人、单位、或某个 ISP。

## Slide 40
1.3.1 互联网的边缘部分
互联网的核心部分
互联网的边缘部分
主机
端系统
智能手机
IP摄像头
大型或超级计算机
服务器

## Slide 41
实际上是指：
主机 A 的某个进程和主机 B 上的另一个进程进行通信。
“计算机之间通信”的含义

## Slide 42
Client / Server 方式
Peer to Peer 方式
客户/服务器方式
对等方式
简称为 C/S 方式
简称为 P2P 方式
端系统之间的两种通信方式

## Slide 43
客户/服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
1. 客户-服务器方式（C/S 方式）
运行
客户程序
网络边缘
网络核心
运行
服务器程序
A
B
① 请求服务
客户
服务器
客户 A 向服务器 B 发出请求服务，
服务器 B 向客户 A 提供服务。
② 得到服务
客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

## Slide 44
客户程序
  被用户调用后运行，需主动向远地服务器发起通信（请求服务）。必须知道服务器程序的地址。
  不需要特殊的硬件和很复杂的操作系统。
服务器程序
  专门用来提供某种服务的程序，可同时处理多个客户请求。
  一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。不需要知道客户程序的地址。
  一般需要强大的硬件和高级的操作系统支持。
客户程序和服务器程序主要特点

## Slide 45
两台主机在通信时不区分服务请求方和服务提供方。
只要都运行了 P2P 软件，就可以进行平等的、对等连接通信。
2. 对等连接方式（P2P 方式）
对等连接方式从本质上看仍然是使用客户服务器方式，只是对等连接中的每一个主机既是客户又是服务器。
网络边缘
网络核心
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序
D
C
E
F
运行
P2P 程序
运行
P2P 程序

## Slide 46
1.3.2 互联网的核心部分
是互联网中最复杂的部分。
向网络边缘中的主机提供连通性，使任何一台主机都能够向其他主机通信。
互联网的边缘部分
路由器
网络
互联网的核心部分
网络
在网络核心部分起特殊作用的是路由器 (router)。
路由器是实现分组交换 (packet switching) 的关键构件，其任务是转发收到的分组。
分组转发是网络核心部分最重要的功能。

## Slide 47
1.3.2 互联网的核心部分
典型交换技术包括：
  电路交换
  分组交换
  报文交换 等。
互联网的核心部分采用分组交换技术。

## Slide 48
电线对的数量与电话机数量的平方（N2）成正比。
1. 电路交换的主要特点
5 部电话机两两直接相连，需 10 对电线。
N 部电话机两两直接相连，需 N(N –1)/2 对电线。

## Slide 49
当电话机的数量增多时，使用电话交换机将这些电话连接起来。
使用交换机
交换机
每一部电话都直接连接到交换机上，而交换机使用交换的方法，让电话用户彼此之间可以很方便地通信。
这种交换方式就是电路交换 (circuit switching)。

## Slide 50
“交换 (switching)”的含义
转接：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来。
从通信资源的分配角度来看，就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

## Slide 51
分为三个阶段：
建立连接：建立一条专用的物理通路（占用通信资源）。
通话：主叫和被叫双方互相通电话（一直占用通信资源）。
释放连接：释放刚才使用的专用的物理通路（归还通信资源）。
电路交换特点
这种必须经过“建立连接（占用通信资源）、通话（一直占用通信资源）、释放连接（归还通信资源）”三个步骤的交换方式称为电路交换。

## Slide 52
A
B
电信网
交换机
交换机
交换机
交换机
中继线
用户线
用户线
C
D
E
F
计算机数据具有突发性，这导致在传送数据时，通信线路的利用率很低，真正用来传送数据的时间往往不到 10%，甚至不到 1%，已被用户占用的通信线路资源在绝大部分时间里都是空闲的。
电路交换特点：通话的两个用户始终占用端到端的通信资源

## Slide 53
采用存储转发技术。
2. 分组交换的主要特点
报文
110100011010101011010101110001001101001011
在发送端，先把较长的报文划分成更小的等长数据段。

## Slide 54
数 据
数 据
数 据
首部
首部
首部
分组 1
分组 2
分组 3
报文
注意：左边是“前面”
分组又称为“包”，而分组的首部也可称为“包头”。
数据段前面添加首部就构成了分组 (packet)

## Slide 55
互联网采用分组交换技术。分组是在互联网中传送的数据单元。
发送端依次把各分组发送到接收端。
分组交换以“分组”作为数据传输单元
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3

## Slide 56
数 据
首部
分组 1
数 据
首部
分组 2
数 据
首部
分组 3
报文
110100011010101011010101110001001101001011
假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃。
接收端收到分组后剥去首部，还原成原来的报文

## Slide 57
根据首部中包含的目的地址、源地址等重要控制信息进行转发。
每一个分组在互联网中独立选择传输路径。
位于网络核心部分的路由器负责转发分组，即进行分组交换。
路由器要创建和动态维护转发表。
分组在互联网中的转发
暂存收到的分组。
检查分组首部。
查找转发表。
按照首部中的目的地址，找到合适的接口转发出去。
路由器处理分组的过程

## Slide 58
(a) 核心部分的路由器把网络互连起来
网络核心部分
H1
H5
H2
H4
H3
H6
路由器
网络
主机

## Slide 59
(b) 核心部分中的网络可用一条链路表示
H1
H5
H2
H4
H3
H6
发送的分组
路由器
A
E
D
B
C
主机
网络核心部分

## Slide 60
注意分组路径的变化！
H1 向 H5 发送分组
H2 向 H6 发送分组
A
B
D
E
C
路由器
H2
H4
H6
H5
H3
H1
互联网
主机
每个分组独立选择传输路径

## Slide 61
H1
A
B
D
E
C
H5
H6
H2
H3
路由器
最后到达目的主机 H5
互联网
H1 向 H5 发送分组
H4
在路由器 A 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 C 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
在路由器 E 暂存
查找转发表
找到转发的端口
转发
主机
分组的存储转发过程

## Slide 62
优点 | 所采用的手段
高效 | 在分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。
灵活 | 为每一个分组独立地选择最合适的转发路由。
迅速 | 以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组。
可靠 | 保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。
分组交换的优点

## Slide 63
排队延迟：分组在各路由器存储转发时需要排队。
不保证带宽：动态分配。
增加开销：各分组必须携带控制信息；路由器要暂存分组，维护转发表等。
分组交换带来的问题

## Slide 64
在 20 世纪 40 年代，电报通信就采用了基于存储转发原理的报文交换 (message switching)。
但报文交换的时延较长，从几分钟到几小时不等。
现在报文交换已经很少有人使用了。
报文交换

## Slide 65
P2
P4
P3
P4
P3
报
文
报
文
报
文
A B C D
A B C D
A B C D
报文交换
电路交换
分组交换
t
数据传送
报文
P1
连接释放
数据
传送
特点
比特流直达终点
报文
报文
报文
分组
分组
分组
存储转发
P2
P1
P1
P3
P2
P4
存储转发
存储转发
存储转发
连接建立
电路交换、报文交换和分组交换的主要区别

## Slide 66
若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则电路交换的传输速率较快。
报文交换和分组交换不需要预先分配传输带宽，在传送突发数据时可提高整个网络的信道利用率。
由于一个分组的长度往往远小于整个报文的长度，因此分组交换比报文交换的时延小，同时也具有更好的灵活性。
三种交换方式的比较

## Slide 67
1.4 计算机网络在我国的发展
1980 年，铁道部开始进行计算机联网实验。
1989 年 11 月，我国第一个公用分组交换网 CNPAC 建成运行。
1994 年 4 月 20 日，我国用 64 kbit/s 专线正式连入互联网，我国被国际上正式承认为接入互联网的国家。
1994 年 5 月，中国科学院高能物理研究所设立了我国的第一个万维网服务器。
1994 年 9 月，中国公用计算机互联网 CHINANET 正式启动。

## Slide 68
1.4 计算机网络在我国的发展
到目前为止，我国陆续建造了基于互联网技术的并能够和互联网互连的多个全国范围的公用计算机网络，其中规模最大的就是下面这五个：
  中国电信互联网 CHINANET（也就是原来的中国公用计算机互联网）
  中国联通互联网 UNINET
  中国移动互联网 CMNET
  中国教育和科研计算机网 CERNET
  中国科学技术网 CSTNET

## Slide 69
1.4 计算机网络在我国的发展
1994 年，中国教育和科研计算机网 CERNET (China Education and Research NETwork) 是我国第一个 IPv4 互联网主干网。
2004 年 2 月，我国的第一个下一代互联网 CNGI 的主干网 CERNET2 试验网正式开通，并提供服务。
  试验网以 2.5~10 Gbit/s 的速率连接北京、上海和广州三个 CERNET 核心节点，并与国际下一代互联网相连接。
中国互联网络信息中心 CNNIC (ChiNa Network Information Center) 每年两次公布我国互联网的发展情况。
到 2019 年底，我国的国际出口带宽已超过 8.8 Tbit/s （1 Tbit/s = 103 Gbit/s）。

## Slide 70
1996 年，张朝阳创立了中国第一家以风险投资资金建立的互联网公司—爱特信公司。两年后，爱特信公司推出“搜狐”产品，并更名为搜狐公司(Sohu)。搜狐网站(Sohu.com) 是中国首家大型分类查询搜索引擎。
1997 年，丁磊创立了网易公司(NetEase)，推出了中国第一家中文全文搜索引擎，开发的超大容量免费邮箱（如163和126等）。
1998 年，王志东创立新浪网站(Sina.com ) 。
新浪的微博是全球使用最多的微博之一。
对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

## Slide 71
1998 年，马化腾、张志东创立了腾讯公司 (Tencent) 。
1999 年，腾讯就推出了用在 PC 上的即时通信软件 OICQ，后改名为 QQ。
2011 年，腾讯推出了专门供智能手机使用的即时通信软件“微信”。
2000 年，李彦宏和徐勇创建了百度网站 (Baidu.com)，现在已成为全球最大的中文搜索引擎。
1999 年，马云创建了阿里巴巴网站 (Alibaba.com)。
2003 年，马云创立了个人网上贸易市场平台—淘宝网 (Taobao.com)。
2004 年，阿里巴巴集团创立了第三方支付平台—支付宝(Alipay.com)。
作业：总结自己感兴趣的互联网人物和事件。
对我国互联网事业发展影响较大的人物和事件

## Slide 72
1.5
计算机网络的类别
1.5.1 计算机网络的定义
1.5.2 几种不同类别的计算机网络

## Slide 73
1.5.1 计算机网络的定义
计算机网络的精确定义并未统一。
较好的定义：
计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

## Slide 74
“可编程的硬件”表明：这种硬件一定包含有中央处理器 CPU。
计算机网络所连接的硬件包括：
  一般的计算机；
  智能手机、电视 等。
计算机网络可以：
  传送数据；
  支持多种应用（包括今后可能出现的各种应用）。
如何理解？

## Slide 75
1.5.2 几种不同类别的计算机网络
计算机网络有多种类别。
可以按以下方法分类：
  按照网络的作用范围进行分类；
  按照网络的使用者进行分类；
  用来把用户接入到互联网的网络。

## Slide 76
类别 | 作用范围或距离
广域网 WAN (Wide Area Network) | 通常为几十到几千公里。有时也称为远程网(long haul network)。是互联网的核心部分。
城域网 MAN (Metropolitan Area Network) | 作用范围一般是一个城市，作用距离约为 5~50 公里。
局域网 LAN (Local Area Network) | 局限在较小的范围（如 1 公里左右）。通常采用高速通信线路。
个人区域网 PAN (Personal Area Network) | 范围很小，大约在 10 米左右。有时也称为无线个人区域网 WPAN (Wireless PAN)。
1. 按照网络的作用范围进行分类
若中央处理机之间的距离非常近（如仅 1 米甚至更小些），则一般就称之为多处理机系统，而不称它为计算机网络。

## Slide 77
类别 | 作用范围或距离
公用网 (public network) | 按规定交纳费用的人都可以使用的网络。也可称为公众网。
专用网 (private network) | 为特殊业务工作的需要而建造的网络。
2. 按照网络的使用者进行分类
公用网和专用网都可以传送多种业务。如传送的是计算机数据，则分别是公用计算机网络和专用计算机网络。

## Slide 78
接入网 AN (Access Network)
  又称为本地接入网或居民接入网。
  用于将用户接入互联网。
  实际上就是本地 ISP 所拥有的网络，它既不是互联网的核心部分，也不是互联网的边缘部分。
  是从某个用户端系统到本地 ISP 的第一个路由器（也称为边缘路由器）之间的一种网络。
  从覆盖的范围看，很多接入网还是属于局域网。
3. 用来把用户接入到互联网的网络
本地ISP
接入网

## Slide 79
1.6
计算机网络的性能
1.6.1 计算机网络的性能指标
1.6.2 计算机网络的非性能特征

## Slide 80
1.6.1 计算机网络的性能指标
重要性能指标
速率
吞吐率
时延
利用率
时延带宽积
往返
时间
带宽
性能指标：
从不同的方面来度量计算机网络的性能。

## Slide 81
最重要的一个性能指标。
指的是数据的传送速率，也称为数据率 (data rate) 或比特率 (bit rate)。
单位：bit/s，或 kbit/s、Mbit/s、 Gbit/s 等。
例如 4  1010 bit/s 的数据率就记为 40 Gbit/s。
速率往往是指额定速率或标称速率，非实际运行速率。
1. 速率
千 = K = 210 = 1024，兆 = M = 220 = 1024 K，吉 = G = 230 = 1024 M
1 字节 (Byte) = 8 比特 (bit）

## Slide 82
频域
某个信号具有的频带宽度。
单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
某信道允许通过的信号频带范围称为该信道的带宽（或通频带）。
时域
网络中某通道传送数据的能力，表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位就是数据率的单位 bit/s。
例：计算机100Mbps接入网络，指的是计算机能以100Mbps速率向信道注入bit流。
2. 带宽 (bandwidth)
两者本质相同。
一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。
该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。例如，在传统的通信线路上传送的电话信号的标准带宽是3.1kHz(从300Hz到3.4kHz)

## Slide 83
数字信号流随时间的变化
在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。
每秒 106 个比特
时间
1 0 1 0 1 1
1 s
带宽为
1 Mbit/s
时间
每秒 4  106 个比特
0.25 s
带宽为
4 Mbit/s

## Slide 84
单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的实际数据量。
受网络的带宽或网络的额定速率的限制。
  额定速率是绝对上限值。
  可能会远小于额定速率，甚至下降到零！
有时可用每秒传送的字节数或帧数来表示。
3. 吞吐量 (throughput)

## Slide 85
指数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。
有时也称为延迟或迟延。
组成：
  （1）发送时延
  （2）传播时延
  （3）处理时延
  （4）排队时延
4. 时延 (delay 或 latency)

## Slide 86
也称为传输时延。
是主机或路由器发送数据帧所需要的时间，也就是从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。
（1）发送时延
发送时延 =
数据帧长度（bit）
发送速率（bit/s）

## Slide 87
是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。
电磁波传播速率：
  自由空间的传播速率是光速 = 3.0 ⅹ 105 km/s
  在铜线电缆中的传播速率约 = 2.3 ⅹ 105 km/s
  在光纤中的传播速率约 = 2.0 ⅹ 105 km/s
（2）传播时延
传播时延 =
信道长度（米）
信号在信道上的传播速率（米/秒）

## Slide 88
  注意：发送时延与传播时延有本质上的不同。
  发送时延发生在机器内部的发送器中，与传输信道的长度（或信号传送的距离）没有任何关系。
  传播时延则发生在机器外部的传输信道媒体上，而与信号的发送速率无关。信号传送的距离越远，传播时延就越大。
（2）传播时延

## Slide 89
（3）处理时延
  主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。
（4）排队时延
  分组在路由器输入输出队列中排队等待处理和转发所经历的时延。
  排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。当网络的通信量很大时会发生队列溢出，使分组丢失，这相当于排队时延为无穷大。
（3）处理时延 和（4）排队时延

## Slide 90
一般说来，小时延的网络要优于大时延的网络。
在某些情况下，一个低速率、小时延的网络很可能要优于一个高速率但大时延的网络。
4. 时延 (delay 或 latency)
总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延
必须指出，在总时延中，究竟是哪一种时延占主导地位，必须具体分析。

## Slide 91
…
发送器
队列
在链路上产生
传播时延
结点 B
结点 A
在发送器产生发送时延
(即传输时延)
在这里产生
处理时延和排队时延
数据
假设从结点 A 向结点 B 发送数据
链路
四种时延产生的地方不一样
四种时延产生的地方

## Slide 92
对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率，而不是比特在链路上的传播速率。
提高数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。
容易产生的错误概念
以下说法是错误的：
“在高速链路（或高带宽链路）上，比特会传送得更快些”。

## Slide 93
结点 A 要将一个数据块通过 1000 km 的光纤链路发送给结点 B。假设忽略处理时延和排队时延。请分别计算下列情况时的总时延，并验证“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”的说法是否正确。
  （1）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 1 Mbit/s
  （2）数据块大小为 100 MB，信道带宽为 100 Mbit/s
  （3）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Mbit/s
  （4）数据块大小为 1 B，信道带宽为 1 Gbit/s
分析举例
光纤链路 1000 km
结点 B
结点 A

## Slide 94
分析举例
解：
  传播时延 = 1000 km / 2.0 ⅹ 105 km/s = 5 ms。
（1）发送时延 = 100  220  8  106 = 838.9 s，
总时延 = 838.9 + 0.005 ≈ 838.9 s。
（2）发送时延 = 100  220  8  108 = 8.389 s
总时延 = 8.389 + 0.005 = 8.394 s。缩小到（1）的近 1/100。
（3）发送时延 = 1  8  106 = 8  10–6 s = 8 s,
总时延 = 0.008 + 5 = 5.008 ms。
（4）发送时延 = 1  8  109 = 8  10–9 s = 0.008 s
总时延 = 0.000008 + 5 = 5.000008 ms。与（3）相比没有明显减小。
不能笼统地认为：“数据的发送速率越高，其传送的总时延就越小”。

## Slide 95
（传播）时延（管道长度）
链 路
带宽
（管道截面积）
时延带宽积 = 传播时延  带宽
链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。
管道中的比特数表示从发送端发出但尚未到达接收端的比特数。
只有在代表链路的管道都充满比特时，链路才得到了充分利用。
链路像一条空心管道
5. 时延带宽积

## Slide 96
表示从发送方发送完数据，到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间。
6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)
往返时间 RTT = 结点 A 到 B 的传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
+ 结点 B 到 A 的传播时延 tP
= 2 x 传播时延 tP
+ 结点 B 处理和排队时延 tPQB
+ 结点 B 发送时延 tTB
结点 A
结点 B
数据
确认
tTA
tP
tP
tPQB
往返
时间
RTT
tTB
成功发送的总时延

## Slide 97
结点 A 要将一个 100 MB 数据以 100 Mbit/s 的速率发送给结点 B，B 正确收完该数据后，就立即向 A 发送确认。假定 A 只有在收到 B 的确认信息后，才能继续向 B 发送数据，且确认信息很短。计算 A 向 B 发送数据的有效数据率。
分析举例
100 Mbit/s
结点 B
结点 A
RTT = 2 s

## Slide 98
解：
分析举例
发送时延 =
数据长度
发送速率
=
100×220×8
100×106
≈ 8.39 s
有效数据率 =
数据长度
发送时间 + RTT
=
100×220×8
8.39 + 2
≈ 80.7 Mbit/s
100 Mbit/s
结点 B
结点 A
RTT = 2 s

## Slide 99
在互联网中，往返时间还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。
当使用卫星通信时，往返时间 RTT 相对较长，此时，RTT 是很重要的一个性能指标。
6. 往返时间 RTT (Round-Trip Time)
结点 B
结点 A

## Slide 100
信道利用率
某信道有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。
网络利用率
全网络的信道利用率的加权平均值。
完全空闲的信道的利用率是零。
问题：信道利用率越高越好吗？
7. 利用率

## Slide 101
根据排队论，当某信道的利用率增大时，时延会迅速增加。
时延与网络利用率的关系
其中：
D0：网络空闲时的时延。
D：网络在当前的时延。
U：网络当前的利用率，数值在 0 到 1 之间。
D =
D0
1 - U
时延 D
利用率 U
1
0
D0
时延急剧增大
当信道的利用率增大时，
该信道引起的时延迅速增加。

## Slide 102
1.6.2 计算机网络的非性能特征
费用
标准化
质量
可靠性
管理和维护
可扩展性和可升级性
这些非性能特征与性能指标有很大的关系。

## Slide 103
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
1.7.2 协议与划分层次
1.7.3 具有五层协议的体系结构
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
1.7.5 TCP/IP 的体系结构
1.7
计算机网络体系结构

## Slide 104
1.7.1 计算机网络体系结构的形成
(1) 必须有一条传送数据的通路。
(2) 发起方必须激活通路。
(3) 要告诉网络如何识别接收方。
(4) 发起方要清楚对方是否已开机，且与网络连接正常。
(5) 发起方要清楚对方是否准备好接收和存储文件。
(6) 若文件格式不兼容，要完成格式的转换。
(7) 要处理各种差错和意外事故，保证收到正确的文件。
计算机网络是一个非常复杂的系统。
两台计算机要互相传送文件需解决很多问题
计算机 A
计算机 B

## Slide 105
最初的 ARPANET 设计时提出了分层的设计方法。
分层：将庞大而复杂的问题，转化为若干较小的局部问题。
1974 年，IBM 按照分层的方法制定并提出了系统网络体系结构 SNA (System Network Architecture) 。
此后，其他一些公司也相继推出了具有不同名称的体系结构。
提出了不同体系结构
但由于网络体系结构的不同，不同公司的设备很难互相连通。

## Slide 106
ISO (国际标准化组织) 提出的 OSI/RM (Open Systems Interconnection Reference Model) 是使各种计算机在世界范围内互连成网的标准框架。
OSI/RM 是个抽象的概念。
1983年，形成了著名的 ISO 7498 国际标准，即七层协议的体系结构。
国际标准：开放系统互连参考模型 OSI/RM
OSI 试图达到一种理想境界：全球计算机网络都遵循这个统一标准，因而全球的计算机将能够很方便地进行互连和交换数据。

## Slide 107
基于 TCP/IP 的互联网已抢先在全球相当大的范围成功地运行了。
OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
OSI 的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
OSI 标准的制定周期太长，使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
OSI 的层次划分也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。
但 ISO/OSI 失败了

## Slide 108
法律上的 (de jure) 国际标准 OSI
但并没有得到市场的认可。
事实上的 (de facto) 国际标准 TCP/IP
获得了最广泛的应用。
存在两种国际标准

## Slide 109
1.7.2 协议与划分层次
网络协议 (network protocol)，简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
三个组成要素：
  语法：数据与控制信息的结构或格式 。
  语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。
  同步：事件实现顺序的详细说明。
TCP connection req.
TCP connection reply.
get plan.pdf
< plan.pdf >
网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。

## Slide 110
协议的两种形式
文字描述：便于人来阅读和理解。
程序代码：让计算机能够理解。
不论什么形式，都必须能够对网络上信息交换过程做出精确的解释。

## Slide 111
ARPANET 的研制经验表明：对于非常复杂的计算机网络协议，其结构应该是层次式的。
层次式协议结构

## Slide 112
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
1，将文件传送模块作为最高的一层
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 113
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
2，再设计一个通信服务模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 114
文件传送模块
主机 1
主机 2
文件传送模块
3，再设计一个网络接入模块层
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
网络
接口
网络
接口
文件及传送命令好像
是按照水平方向的虚线直接传送的
通信网络
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作，并向上层提供接入和通信服务。
划分层次的概念举例：两台主机通过网络传送文件

## Slide 115
各层之间是独立的。
灵活性好。
结构上可分割开。
易于实现和维护
能促进标准化工作。
有些功能会重复出现，因而产生了额外开销。
分层的优点与缺点
注意：每一层的功能应非常明确。
层数太少，就会使每一层的协议太复杂。
层数太多，又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。

## Slide 116
差错控制：使相应层次对等方的通信更加可靠。
流量控制：发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
分段和重装：发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
复用和分用：发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
连接建立和释放：交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。
各层完成的主要功能

## Slide 117
网络的体系结构 (Network Architecture) 是计算机网络的各层及其协议的集合，就是这个计算机网络及其构件所应完成的功能的精确定义（不涉及实现）。
实现 (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下，用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
计算机网络的体系结构
体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

## Slide 118
1.7.3 具有五层协议的体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 119
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。
协议：定义的是应用进程间通信和交互的规则。
把应用层交互的数据单元称为报文(message)。
例如：DNS，HTTP，SMTP
各层的主要功能

## Slide 120
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。
具有复用和分用的功能。
主要使用两种协议：
  传输控制协议 TCP
  用户数据报协议 UDP 。
各层的主要功能

## Slide 121
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
TCP (Transmission Control Protocol)：
  提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
  数据传输的单位是报文段 (segment)。
UDP (User Datagram Protocol)：
  提供无连接的尽最大努力 (best-effort) 的数据传输服务（不保证数据传输的可靠性）。
  数据传输的单位是用户数据报。
各层的主要功能

## Slide 122
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
为分组交换网上的不同主机提供通信服务。
两个具体任务：
  路由选择：通过一定的算法，在互联网中的每一个路由器上，生成一个用来转发分组的转发表。
  转发：每一个路由器在接收到一个分组时，要依据转发表中指明的路径把分组转发到下一个路由器。
各层的主要功能

## Slide 123
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议 IP (Internet Protocol) 和许多种路由选择协议，因此互联网的网络层也叫做网际层或 IP 层。
IP 协议分组也叫做 IP 数据报，或简称为数据报。
各层的主要功能

## Slide 124
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
常简称为链路层。
任务：实现两个相邻节点之间的可靠通信。
在两个相邻节点间的链路上传送帧（frame）。
如发现有差错，就简单地丢弃出错帧。
如果需要改正出现的差错，就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链路层协议复杂。
各层的主要功能

## Slide 125
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1
任务：实现比特（0 或 1）的传输。
确定连接电缆的插头应当有多少根引脚，以及各引脚应如何连接。
注意：传递信息所利用的一些物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面。
各层的主要功能

## Slide 126
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 127
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
应用层首部
H5
数 据
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 128
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
运输层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 129
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
网络层首部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 130
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 131
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 132
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 133
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 134
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 135
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 136
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 137
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 138
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H4
H5
数 据
H3
H4
H5
数 据
H3
H2
新首部
T2
新尾部
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 139
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数据在各层之间的传递过程

## Slide 140
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 141
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
数据在各层之间的传递过程

## Slide 142
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
数据在各层之间的传递过程

## Slide 143
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数据在各层之间的传递过程

## Slide 144
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 145
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
数 据
H5
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 146
主机 1
5
4
3
2
1
AP1
主机 2
路由器
3
2
1
2
1
5
4
3
2
1
AP2
物理传输媒体
物理传输媒体
物理传输媒体
数 据
H5
数 据
H5
数 据
H4
H4
H5
数 据
H3
H3
H4
H5
数 据
H2
T2
10100 比特流 110100
H2
T2
H3
H4
H5
数 据
10101 比特流 110111
H4
H5
数 据
H3
H5
数 据
H4
H5
数 据
数 据
数据在各层之间的传递过程

## Slide 147
OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)。
任何两个同样的层次把 PDU （即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”之间的通信。
对等层与协议数据单元
各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

## Slide 148
1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点
实体 (entity) ：表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
协议：控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务。

## Slide 149
协议
其实现保证了能够向上一层提供服务。
是“水平的”
上层使用服务原语获得下层所提供的服务。
上面的服务用户只能看见服务，无法看见下面的协议。
服务
对上面的服务用户是透明的。
是“垂直的”
注意：协议和服务在概念上是不一样的

## Slide 150
在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息） 的地方，通常称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
SAP 是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口。
OSI 把层与层之间交换的数据的单位称为服务数据单元 SDU (Service Data Unit)。
SDU 可以与 PDU 不一样。
  例如：可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。
服务访问点 SAP

## Slide 151
协议 (n+1)
SAP
SAP
交换服务原语
交换服务原语
实体 (n + 1)
服务
提供者
第 n 层
第 n+1 层
实体 (n + 1)
服务用户
实体 (n)
实体 (n)
协议(n)
相邻两层之间的关系

## Slide 152
明日正午进攻，同意？
同意
你确认“同意”？
我确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
你真的确认“同意”？
我真的确认“同意”
这样的协议无法实现！
没有一种协议能够使蓝军 100% 获胜。
协议很复杂，要应付所有异常情况

## Slide 153
1.7.5 TCP/IP 的体系结构
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
主机A
网络 2
网络 1
应用层
运输层
网际层
网络
接口层
网际层
网络
接口层
4
3
2
1
TCP/IP 是四层体系结构
路由器在转发分组时最高只用到网际层，没有使用运输层和应用层。
主机 A
主机 B
路由器
网络 1
网络 2

## Slide 154
现在互联网使用的 TCP/IP 体系结构已经发生了演变，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或甚至直接使用最下面的网络接口层。
TCP/IP 体系结构的另一种表示方法
TCP UDP
IP
应用层
网络接口层（子网层）

## Slide 155
IP over Everything：IP 协议可以在多种类型的网络上运行
Everything over IP ：IP 层可以支持多种的运输层协议
HTTP
SMTP
DNS
RTP
TCP
UDP
网际层
网络接口层
运输层
应用层
…
…
…
网络接口 1
网络接口 2
网络接口 3
IP
设计理念：网络核心部分越简单越好。
沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族

## Slide 156
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
① 客户发起连接建立请求
② 服务器接受连接建立请求
互联网
客户
服务器
所有这些通信实际上都需要使用下面各层所提供的服务。
计算机 A
计算机 B
互联网中客户-服务器工作方式

## Slide 157
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 C
服务器
1
服务器
2
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 A
客户 1
数据链路层
物理层
运输层
网络层
应用层
计算机 B
客户 2
互联网
同时运行多个服务器进程同时为多个客户进程提供服务

## Slide 158
1.1 计算机网络在信息时代中的作用
1.2 互联网概述
1.3 互联网的组成
1.4 计算机网络在我国的发展
1.5 计算机网络的类别
1.6 计算机网络的性能
1.7 计算机网络的体系结构